# MFD NON-COMPLIANCE REPORT #5002

### Date:  3/25/03

Job #:  17208

Sub ID: 2

Part Number: SK-DP-3-3-03-1 Rev. 0

Part Description: WAVEGUIDE FOR H-BEND

Engineer: D. PALMER

Ext: 4611

Reason For Non-compliance:

- Distance 1.663 +.000/ -.002 is -.0005” undersized (PART 1 ONLY)

- Distance 3.163 +.000/ -.002 is +.0005” oversized (PART 1 ONLY)

- Radius 7.000 measures 7.06523 (+.065”) part 1, 7.06708 part 2 (+.067”)

- Radius 10.186 measures 10.25499 (+.069”) part 1, 10.26250 (+.076”) part 2

- Symetry Radius 8.593 measures 8.66011 (+.067”) part 1, 8.66479 part 2 (+.071”)

- Dist 2.000 measures between 1.95255 and 1.85196 (parts 1 and 2)

Action Taken:

Use as is per D. Palmer.

Engineer Signature: __________________________ Date:______