METROLOGY INSPECTION REPORT

| PART NAME: Air side stiffener | ASSY: .pf-341-342-45 E0 | PF/SA NO.: | REPORT # |
| --- | --- | --- | --- |
| JOB # 17784 36/20 | VENDOR Lt fab | DATE 3-11-04 | QC'D. BY GOM |
| # RCVD. 2 | # INSPD. 2 | # ACCPTD 1 | # REJ. | Route: larryland | Engineer: | NCR: |
|  | UAI | RWK | SCRAP |
| SERIAL NO. > > | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.395 ± .005 | 21.391 | 21.393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( (.01 A B C | ok | ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.625 + .005 -.005 | 24.626 | 24.624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( (.010 A B C | ok | ok | .531 holes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.673 ± .005 | 11.674 | 11.674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( (.010 A B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.195 +.000 -.001 | 11.195 | 11.196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( (.01 A B C | ok | ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø ..313 ± .005 | ok | ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .157 Deep .003 | .157 | .156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.695 +.002 -.002 | 21.694 | 21.694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | 1.25 | 1.227 |  |  | 1.227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( (.01 A B C | ok | ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( (.01 A B D | ok | ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flatness .004 | .003 | .003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flatness .01 | .003 | .003INSPECTION REPORTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HEAT LOT NO. > > > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D = DING	  B = BURRS	             PB = POOR BLEND 	   	   X = 	        						FILENAME:   INSPECTION REPORT