METROLOGY INSPECTION REPORT

| PART NAME: RF SCREEN, ADJ SHORT HSG | ASSY: . | PF/SA NO.: PF-293-121-18 | REPORT # 001 |
| --- | --- | --- | --- |
| JOB # 17226-34 | VENDOR MFD | DATE April 3, 2003 | QC'D. BY T. Nakashima x4271 |
| # RCVD. 2 | # INSPD. 2 | # ACCPTD 2 | # REJ. 0 | Route: Vacuum Assy | Engineer: C. Rago x3636 | NCR: |
|  | UAI | RWK | SCRAP |
| SERIAL NO. > > | 001 |  | 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flatness .004 –A- | .001 |  | .0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dia. 1.749 +.000 - .002 -B- | 1.7474 |  | 1.7477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dia. .777 ± .005 | .7774 |  | .7761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ ( ¦ (.000 m ¦ A ¦ B m ¦ | .0012 |  | .0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16x ( .125 +.005 -.020 | .125 |  | .125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ ( ¦ (.016 m ¦ A ¦ B m ¦ | .005 |  | .009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| See Total Report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HEAT LOT NO. > > > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D = DING	  B = BURRS	             PB = POOR BLEND 	   	   X = 	        						FILENAME:   INSPECTION REPORT